## Slide 1
CoVisor：SDN的组合管理程序
7
标题：
CoVisor: A Compositional Hypervisor for Software-Defined Networks
概要：
Covisor组合了单一网络中不同的控制器，允许不同的控制器相互协作管理同一个网络，Covisor还对具体的网络拓扑进行抽象和虚拟化。论文最核心的贡献在于实现了一个高效的算法来组合不同控制器之间的策略。
解决的问题：
每个控制器只能管理网络的一小部分，不能协作处理整个网络的流量。

## Slide 2
背景介绍
00
为了解决这个问题，需要：
整合不同的控制器
定义抽象的网络拓扑结构：控制器看到的网络结构是抽象虚拟的
对单个控制器的权限进行控制
现有的问题：
每个控制器只能管理网络的一小部分，不能协作处理整个网络的流量。
主要挑战：
效率问题：管理程序需要组合数十个控制器，每个控制器都有成千上万个规则
这些规则还在不断更新

## Slide 3
Covisor综述
01
文章的主要工作分为两个部分：
整合每一个控制器的策略，生成一个
全局的整合策略。
2. 把这个整合策略编译为物理网络能够
理解的规则

## Slide 4
增量组合策略
02
定义三种组合操作：
并行执行操作+
串行执行操作>>
覆盖执行操作►
如何更新优先级？
Stawman Solution
效率太低，需要更新
很多规则

## Slide 5
增量组合策略
02
1. 并行操作的优先级定义：
2. 串行操作的优先级定义：
在图示里，MAX取值为8
3. 覆盖操作的优先级定义：
使用这种方法定义优先级，在更新到来是只需要更改几个响应的规则，其他规则的内容
和优先级都不会有影响。

## Slide 6
编译拓扑转换
03
重点讨论一对多的转换（也就是一个物理交换机对应于多个虚拟交换机）
首先，从一个入口开始发送符号包
如果这个包没有到达出口，则递归
寻找子结点

## Slide 7
编译拓扑转换
03
P1：2.0.0.0/16 ，P2：1.0.0.0/8 其中P2没有到达出口，所以生成P21和P22， P21在B中匹配第一个规则，从2离开
P22在C中匹配第一个规则，从3离开。
因此生成三条路径：
P1： A1
p21 ：A2 → B1
p22 ：A2 → B2 → C1

## Slide 8
编译拓扑转换
03
P1： A1 -> AR1
p21 ：A2 → B1 -> comp>>(AR2,BR1)
p22 ：A2 → B2 → C1 -> comp>>(comp>>(AR2,BR2),CR1)

## Slide 9
组合控制器时的效率优化
04
在组合两个规则集时，通常是一个n*n的问题，方法复杂度为O(n^2)，但是如果知道R1，R2的结构，
就可以忽略一些结构不同的规则的组合，提高组合的速度。
对规则中的每个字段进行索引
精确匹配：hash索引
前缀匹配：字典树索引
通配符匹配：链表索引
多个字段形成多重索引

## Slide 10
实验结果
05

## Slide 11
FastUp流表更新算法
9
标题：
FastUp: Fast TCAM Flow Table Updates for SDN Switches
概要：
对TCAM的更新分为两步，第一步是计算更新的步骤，第二步是应用这个更新。现在大部分的研究都是在第二步上，本文重点对第一步进行优化，减少10倍的延时，增加3-5倍的吞吐量
解决的问题：
最小化流表更新的影响与最快实现流表更新往往是相互矛盾的两个方面，需要一个算法综合考虑这两面的影响。

## Slide 12
背景介绍
01
SDN中的规则由{pri, sp, act}三元组构成
规则可能是重叠的，最高优先级的规则才能执行
TCAM只返回匹配项的最小的index
高优先级的表项index会更小
更新时可能会出现优先级翻转的问题

## Slide 13
FastUp算法设计
02
第一步：查询新规则可以插入的范围，如果不存在说明出现规则翻转，则需要进行调整
找到下方的一个空格，判断这个空格上面有多少规则优先级低于新插入的规则，记这个数量为|Sdown|
找到上方一个控制，判断这个空格下面有多少规则优先级高于新插入的规则，记这个数量为|Sup|
比较|Sdown|与|Sup|，如果|Sup|更小，则移动Sup，否则移动Sdown
重复这个过程，直到找到一个可以插入的范围。

## Slide 14
FastUp算法设计
02
第二步：计算cost，寻找恰当的插入位置
每个元素的cost值是指移动到下一个空位需要移动多少次
可以使用动态规划计算cost值
引入辅助结构S，记录需要关注的规则
利用S降低算法复杂度

## Slide 15
FastUp算法设计
02
第三步：执行移动操作

## Slide 16
实验结果
03